|  | REGIONE UMBRIA GIUNTA REGIONALE |
| --- | --- |

STATO DI DANNO EDIFICI IN MURATURA O MISTA CON PREVALENZA DI STRUTTURE IN MURATURA

SOGLIE DI DANNO

1) DANNO SIGNIFICATIVO ( ) Lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un’estensione pari al trenta per cento della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello; ( ) Lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di ampiezza pari a millimetri tre; ( ) Evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte; ( ) Presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, anche parziali; ( ) Distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all’intersezione dei maschi murari; ( ) E’ considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno

2) DANNO GRAVE ( ) Lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; ( ) Lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti; ( ) Crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti; ( ) Pareti fuori piombo per un’ampiezza superiore a 5 centimetri sull’altezza di un piano, o comunque che riguardano un’altezza superiore ai 2/3 della parete; ( ) Cedimenti in fondazione o fenomeni di dissesto idrogeologico

3) DANNO GRAVISSIMO ( ) Lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza media superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; ( ) Lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; ( ) Lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti; ( ) Crolli parziali che interessano almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte) ( ) Distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi fra pareti con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; ( ) Distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (> 5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; ( ) Pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore a 10 cm sull’altezza di un piano; ( ) Cedimenti in fondazione o fenomeni di dissesto idrogeologico

4) CROLLO ( ) Crolli che interessano almeno il 30% in volume delle strutture portanti principali (muri e volte), ovvero danni gravissimi che implichino la ricostruzione di almeno il 30% in volume delle strutture portanti principali.

(   ) 	Stato di danno 1: (danno compreso tra “significativo” e “grave”) edifici per i quali si verifica almeno una delle condizioni previste per la soglia di danno “significativo”

(   ) 	Stato di danno 2: (danno compreso tra danno “grave” e  danno “gravissimo”) edifici per i quali si verifica almeno una delle condizioni previste per la soglia di danno “grave”

(   ) 	Stato di danno 3: (danno compreso tra  danno “gravissimo” e “crollo”) edifici per i quali si verificano almeno due delle condizioni previste per la soglia di danno “gravissimo”

(   ) 	Stato di danno 4: edifici per i quali si verifica la condizione indicata  per la soglia di danno “crollo”

|  | REGIONE UMBRIA GIUNTA REGIONALE |
| --- | --- |

STATO DI DANNO EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E ACCIAIO O  MISTA CON PREVALENZA DI STRUTTURE IN C.A. E ACCIAIO

SOGLIE DI DANNO

1) DANNO SIGNIFICATIVO ( ) Lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza pari a millimetri due, per una estensione pari al trenta per cento delle tamponature, ad un qualsiasi livello; ( ) Presenza di schiacciamento nelle zone d’angolo dei pannelli di tamponatura, per una estensione pari al venti per cento, ad un qualsiasi livello; ( ) E’ considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno

2) DANNO GRAVE ( ) Danno alla struttura portante; ( ) Manifestazione di cedimento delle fondazioni

3) DANNO GRAVISSIMO ( ) Danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano; ( ) Danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all’1% dell’altezza dell’interpiano.

(   )	Stato di danno 1: (danno compreso tra “significativo” e “grave”) edifici per i quali si verifica almeno una delle condizioni previste per la soglia di danno “significativo”

(   )	Stato di danno 2: (danno compreso tra danno “grave” e  danno “gravissimo”) edifici per i quali si verifica almeno una delle condizioni previste per la soglia di danno “grave”

(   ) 	Stato di danno 3: edifici per i quali si verifica almeno una delle condizioni previste per la soglia di danno “gravissimo”

# Text boxes

| Dentro P.I.R. | Fuori P.I.R. |
| --- | --- |
| Denominazione P.I.R. ___________________________________________ U.M.I. n. ___________ Edificio n. _______________ | Edificio n. ______________ (Identificativo attribuito dal Comune) |

All. 3a

Da inviare al Comune

Il Tecnico

(Timbro e firma)

__________________

| Dentro P.I.R. | Fuori P.I.R. |
| --- | --- |
| Denominazione P.I.R. ________________________________________ U.M.I. n. _________ Edificio n. ______________ | Edificio n. ______________ (Identificativo attribuito dal Comune) |

All. 3b

Da inviare al Comune

Il Tecnico

(Timbro e firma)

__________________